## Slide 1: 第四节 雾化吸入法

## Slide 2
【定义】应用雾化装置将药液分散成细小的雾滴以气雾状喷出，经鼻或口吸入达到治疗效果的给药方法。
【优点】奏效快、药物用量小、不良反应轻，对呼吸道局部及全身都可产生治疗作用。
【常用方法】
－超声波雾化吸入法
－氧气雾化吸入法
－压缩雾化吸入法
－手压式雾化器雾化吸入法

## Slide 3: 一、超声雾化吸入法
【定义】应用超声波声能将药液变成细微的气雾，再由鼻或口吸入的方法 。
【优点】雾量大小可以调节，雾滴小而均匀，药液可随深而慢的吸气到达终末支气管和肺泡。
【目的】
－湿化气道，改善通气功能
－预防、控制呼吸道感染
－解除支气管痉挛
－治疗肺癌

## Slide 4
【评估】
1、病人病情、治疗情况、用药史，所用药物的药理作用。
2、病人意识状态、对给药计划的了解、心理状态及合作程度。
3、病人呼吸道是否感染、通畅，有无支气管痉挛、呼吸道黏膜水肿、痰液等；病人面部及口腔粘膜情况，有无感染、溃疡等。

## Slide 5: 【计划】 用物准备 1、超声雾化吸入器一套
构造
  －超声波发生器
  －水槽与晶体换能器
  －雾化罐与透声膜
  －螺纹管和口含嘴(或面罩)
原理
高频电能
超声波声能
罐内的药液
成为细微雾滴
进入呼吸道
晶体换能器
透声膜
药液表面
张力破坏
患者深吸气
Notes: 图12-19超声雾化器

## Slide 7
2、常用药物：根据评估情况及用药目的选择合适的药物加入生理盐水中。
1）控制呼吸道感染，消除炎症：庆大霉素等；
2）解除支气管痉挛、减轻呼吸道粘膜水肿：氨茶碱、沙丁胺醇、地塞米松等；
3）稀释痰液，帮助祛痰：a-糜蛋白酶等；
3、其他用物：弯盘、冷蒸馏水、治疗巾、电源插座。

## Slide 8: 【实施】
【操作步骤】
－洗手、戴口罩检查雾化器
－连接雾化器主件与附件
－加冷蒸馏水于水槽内
－加药 于雾化罐内
－携用物至床旁，核对
－取舒适卧位，舖治疗巾
－接通电源，定时，调节雾化量，观察水温、
－开始雾化
－结束雾化
－操作后处理：病人安置、用物处理、疗效观察、吸收记录

## Slide 9
【注意事项】
1、严格执行查对制度，遵守消毒隔离制度；
2、使用前检查雾化器各部件是否完好，有无松动、脱落等异常情况。
3、水槽和雾化罐内切忌加温水或热水，水槽内无水时，不可开机，以免损坏机器。水槽须保持有足够的冷蒸馏水，如发现水温超过50℃或水量不足，应关机，更换或加入冷蒸馏水。
4、水槽底部的晶体换能器和雾化罐底部的透声膜薄而质脆，易破碎，操作中注意不要损坏。
5、连续使用雾化器时 中间应间隔30分钟。

## Slide 10: 二、氧气雾化吸入法
【定义】借助氧气高速气流，破坏药液表面张力，使药液形成雾状，随吸气进入呼吸道 的方法。
【目的】
－改善通气功能，解除支气管痉挛
－预防、控制呼吸道感染
－稀释痰液，促进咳嗽

## Slide 11
【评估】
1、病人病情、治疗情况、用药史，所用药物的药理作用。
2、病人意识状态、对给药计划的了解、心理状态及合作程度。
3、病人呼吸道是否感染、通畅，有无支气管痉挛、呼吸道黏膜水肿、痰液等；病人面部及口腔粘膜情况，有无感染、溃疡等。

## Slide 12: 【计划】
用物准备
1、氧气雾化吸入装置
2、常用药物
3、其它用物：氧气装置、弯盘、治疗巾

## Slide 13: 【实施】
  检查氧气雾化吸入器 ，准备药液
  核对
  连接
  调节氧气流量 （6-8l/min)
  开始雾化
  结束雾化
  操作后处理

## Slide 14: 注意事项
1、严格执行查对制度，遵守消毒隔离制度；
2、使用前检查雾化器各部件是否完好，有无松动、脱落等异常情况。
3、用氧前湿化瓶内勿放水；用氧过程中注意安全，严禁接触烟火和易燃品。

## Slide 15: 三、压缩时雾化吸入
【定义】利用压缩空气将药液变成细微的气雾（直径3um以下），使药液直接被吸入呼吸道的方法。
【目的】
【评估】

## Slide 16: 【计划】
用物准备
1、压缩雾化吸入装置
-空气压缩机
-喷雾器
-口含器
作用原理：
电能 - 压缩空气 - 药液表面张力破坏 - 细微雾滴
2、常用药物
3、其他用物：纱布、治疗巾、弯盘、电源插座

## Slide 17: 【实施】
  检查并连接雾化器
  加药
  核对
  铺治疗巾
  开始雾化
  结束雾化
  操作后处理

## Slide 18: 注意事项
－使用前检查电源电压是否与压缩机吻合。
－压缩机放置在平稳处，勿放于地毯或毛织物上等软物上。
－治疗过程中密切观察患者的病情变化，出现不适可做适当休息或平静呼吸；如有痰液嘱患者咳出，不可咽下。
－定期检查压缩机的空气过滤器内芯，喷雾器要定期清洗，发现喷嘴堵塞，应反复清洗或更换。

## Slide 19: 四、手压式雾化吸入器雾化吸入法
【定义】利用拇指按压雾化器顶部，使药液从喷嘴喷出，形成雾滴作用于口咽部、气管、支气管粘膜吸收的治疗方法。
【目的】通过吸收药物以改善通气功能，解除支气管痉挛。
【评估】

## Slide 20: 【计划】
用物准备
手压式雾化吸入器

## Slide 21: 【实施】
－遵医嘱准备
－核对
－充分摇匀药液
－开始雾化
－结束雾化
－操作后处理

## Slide 22: 注意事项
  －喷雾器使用后放置阴凉处保存，外壳定期清洁
  －使用前检查雾化器各部件是否完好，有无松动、脱落等异常情况
  －药液随着深吸气的动作经口腔吸入，尽可能延长屏气时间，然后呼气
  －每次1～2喷，两次使用间隔时间不少于3～4小时